## Slide 1: 视听觉信号处理 Visual and Auditory Signal Processing

## Slide 2: 语音识别技术概述

## Slide 3: 语音识别示意图
采集
设备
计算机
识别
文本
声波
数字信号
语言

## Slide 4: 语音识别算法
语音识别任务的分类
按词汇表（Vocabulary）的大小分
小词汇表系统：包括10~100个词条
中词汇表系统：包括100~1000个词条
大词汇表系统：至少包含1000个以上的词条
按照发音方式分
孤立词（Isolated Word ）识别
连接词（Connected Word）识别
连续语音（Continuous Speech）识别

## Slide 5: 语音识别算法
按说话人的限定范围分
特定人（Speaker Dependent，SD）识别
非特定人（Speaker-Independent ，SI）识别
特定人小词表孤立词系统
动态时间归正方法（DTW）
非特定人大词表连续语音识别任务
隐马尔科夫模型方法 (HMM)

## Slide 6: 语音识别算法
动态时间归正
DTW(Dynamic Time Warping )是一种模板匹配技术，是基于相似度计算与匹配实现的识别方法。
和
计算两个标量
的相似度
欧式距
和
计算两个矢量
的相似度
经过预处理和特征提取后的语音可以看作矢量的序列

## Slide 7: 语音识别算法
如何计算两个矢量序列X1和X2之间的相似度 ???
一个直接的想法
存在问题：
长度不同，
对不准
DTW:将表示两个语音段的矢量序列对准了再计算相似度。
或者说在时间上归正后再计算相似度。

## Slide 8: 语音识别算法
如何对准
每一条从（1，1）倒（M1,M2）路径都有一个累计距离称为路径的代价.
每一条路径都代表一种对齐情况.
代价最小的路径就是所求 对准路径。

## Slide 9: 语音识别算法
将对准问题，或者说将求两个语音段的相似度问题，转化成了搜索代价最小的最优路径问题。
事实上，在搜索过程中，往往要进行路径的限制
（1）起点/终点的限制
（2）连续性限制
再此限制条件下，可以将全局最优化问题转化为许多局部最优化问题一步一步地来求解，这就动态规划(Dynamic Programming，简称DP )的思想。

## Slide 10: 语音识别算法
定义一个代价函数
表示从起始点(1,1)出发，
到达（i，j）点最小代价路径的累计距离。
依次类推，
可由更低一层的代价函数计算得到。
有：
则：

## Slide 11: 语音识别算法
这样就可从
逐步向上搜索。
加权系数的取值与局部路径有关
平行四边形区域约束
定义回溯函数

## Slide 12: 语音识别算法
DTW路径搜索算法
（1）初始化：
其中约束区域Reg可以假定是这样一个平行四边形，它有两个顶点位于(1,1)和(M1,M2)，相邻两条边的斜率分别为2和1/2。

## Slide 13: 语音识别算法
(2)递推求累计距离 并记录回溯信息
一般取距离加权值为，
并将(i,j)点的回溯信息记录在p(i,j)中

## Slide 14: 语音识别算法
（3）回溯求出所有的匹配点对：根据每步的上一步最佳局部路径p(i,j)，由匹配点(M1,M2)对向前回溯一直到(1,1)。这个回溯过程对于求平均模板或聚类中心来讲是必不可少的，但在识别过程往往不必进行。
对所求得的
还需用
来归正

## Slide 15: 语音识别算法
模板的训练
1 偶然训练法
将每个词的每一遍语音形成一个模板。在识别时，待识别矢量序列用DTW算法分别求得与每个模板的累计失真，综合在一起来形成总失真。
这种方法具有很大的偶然性。
2 顽健模板训练方法
这种方法将每个词重复说多遍，直到得到一对一致性较好的特征矢量序列。最终得到的模板是在一致性较好的特征矢量序列对在沿DTW的路径上求平均。

## Slide 16: 语音识别算法
若
且最优路径为
则可得到新的模板 Y，长度为Ty
比偶然训练法可靠 ，但不够充分。当识别任务是针对非特定人时，这种问题更为突出。

## Slide 17: 语音识别算法
非特定人识别的模板训练算法—聚类方法
令Ω为L个训练序列的集合，Ω ，其中，每个元素为某特定语音的一次实现，即一次发音。对每两次发音的特征矢量序列进行匹配计算，得到的匹配距离 ，则可构成一个 的距离矩阵。聚类的目的是将训练集Ω聚成N个不同的类 ，使 ，在同一类中的语音模式比较相近。
MKM聚类算法.doc

## Slide 18: 语音识别算法
课堂练习：
要求：编制DTW匹配程序
输入：语音矢量序列X1，X2
输出： X1，X2的相似度得分

## Slide 19: 马尔可夫链

## Slide 20: 马尔可夫链
因俄国数学家安德烈·马尔可夫而得名，是他在1906年提出来的。
状态空间是有限的或可列；
是一种离散时间随机过程。即指标集 ；
具有马尔可夫性质（无后效性）。即在给定当前知识或信息的情况下，过去（即当期以前的历史状态）对于预测将来（即当期以后的未来状态）是无关的。

## Slide 21
简单信号模型
在某数字通讯系统中，只传输 0、1两种信号，且传输要经过很多级，且每级中由于噪声的存在会引起误差。假设每级输入0、1信号后，其输出不产生误差的概率为 . 记 为第 级的输出信号. 则它是状态有限的马尔科夫链，.
1
2
n-1
n
马尔可夫性质示例

## Slide 22
抛硬币输赢模型
假设甲乙两人以抛硬币的方式进行赌博，每次抛同一枚硬币；若出现正面，则甲付给乙一元钱，若出现反面，则乙付给甲一元钱.记 为第 局之后甲赢的总钱数.则
是马尔可夫链.
马尔可夫性质示例

## Slide 23
有时是计算处理的需要；
计算符号串的概率
如拼音输入法
拼音串：wo zai deng ni
对应字串：我在等你
我在瞪你
我载邓妮
窝仔灯拟
。。。
决策时需要计算每个可能的字串的概率
马尔可夫性质示例

## Slide 24
计算字符串 的发生概率
各条件概率理论上是可以估计的，因而可以事先得到并存储。
计算特定字符串的概率时，通过查表来得到。
然而，存储各条件概率的数据表需要多少存储空间呢？
定义----马尔可夫性质示例

## Slide 25: 马尔科夫链的定义
定义 设随机过程 的状态空间为：
若对任意的 ，及 有
马氏性
则称 为离散时间、离散状态的马尔可夫过程，或简称为马尔可夫链。

## Slide 26: 马尔科夫链的定义
字符串的概率可计算为：
即马尔可夫链 的有限维分布完全由初始分布
和 条件概率 确定.

## Slide 27: 马尔科夫链的定义
定义1 设 是马尔可夫链，记
称 为马尔可夫链 在时刻 时的一步转移概率。有：
若其一步转移概率 与时间 无关，即：
则称 为齐次马尔可夫链

## Slide 28: 马尔科夫链的定义
矩阵的每一行都
是一条件分布律
齐次马尔科夫链的一步转移概率矩阵.
记 .称
为齐次马尔可夫链的初始分布.

## Slide 29
转移概率和初始分布
例1 简单信号模型的转移概率矩阵
1
2
n-1
n

## Slide 30
转移概率和初始分布
例2 (一个简单的疾病死亡模型)

## Slide 31
转移概率和初始分布
例3 某计算机机房的一台计算机经常出故障，研究者每隔15分钟观察一次计算机的运行状态，收集了24个小时的数(共作97次观察)，用1表示正常状态，用0表示不正常状态，所得的数据序列如下： 111001001111111001111011111100111111111000110110
1111011011010111101110111101111110011011111100111
设Xn为第n(n=1,2,…,97)个时段的计算机状态，可以认为它是一个齐次马氏链。求
(1)一步转移概率矩阵；
(2)已知计算机在某一时段(15分钟)的状态为0，问在此条件下，从此时段起，该计算机能连续正常工作45分钟(3个时段)的条件概率.

## Slide 32
转移概率和初始分布
(1) 设Xn为第n(n=1,2,…,97)个时段的计算机状态，可以认为它是一个齐次马氏链，状态空S={0,1}，
96次状态转移情况是： 0→0：8次； 0→1：18次； 1→0：18次； 1→1：52次；
因此一步转移概率可用频率近似地表示为：
解：

## Slide 33
转移概率和初始分布

## Slide 34: 隐马尔可夫模型

## Slide 35: 语音识别算法
实际问题比Markov链模型所描述的更为复杂。观察到的事件并不是与状态一一对应，而是通过一组概率分布相联系 。
使用双重随机过程来描述模型，一个是Markov链，描述状态的转移；另一个随机过程描述状态和观察值之间的统计对应关系。
由于状态是不可见的，因此称之为“隐” Markov模型。

## Slide 36: 语音识别算法
一个HMM的例子： Ball and Urn

## Slide 37: 语音识别算法
一个HMM可以由下列参数描述
状态转移概率矩阵A=
初始状态概率
观察概率序列B=
一个HMM的参数组为：
单高斯概率密度函数
或 混合高斯概率密度函数

## Slide 38: 语音识别算法
HMM的三个基本问题
1 已知一个HMM参数组
，和给定一
个观察序列
的条件下，如何计算在
给定模型 条件下观察序列O的概率 。
2 如何确定最佳状态序列
,以最好的解
释观察序列O。
3 给定一组观察序列的集合 ，如何调整参数
，以使 达到最大值。

## Slide 39: 语音识别算法
计算概率
先计算
，其中Q为一给定的状态序列
有：
而
所以

## Slide 40: 语音识别算法
计算量 :
定义前向变量为 :
当 时，计算量达
前向—后向算法

## Slide 41: 语音识别算法
前向变量有如下性质：
（1）初值易求
（3）有递推关系
（2）可以计算
因此可以利用递推关系，逐层递推，计算出全部
。最后再由
计算
得到

## Slide 42: 语音识别算法
计算量为
，N=5 T=100时，只需2500次乘法运算

## Slide 43: 语音识别算法
格型结构

## Slide 44: 语音识别算法
定义后向变量为
有初值
有递推关系
且易知

## Slide 45: 语音识别算法
最佳状态链的确定
确定一个最佳状态序列
，使
为最大。
Viterbi算法
定义

## Slide 46: 语音识别算法
是否满足DP算法的三个条件
1 初值易求：
2 能够解决问题：
3 有递推关系：

## Slide 47: 语音识别算法
，设
若已知
对应的最佳状态链
有：
，可以遍历所有的
求最值
实际上不知道
可以证明
对应的最佳状态链为
即若已知
则
可以用回溯的方式求出Q*

## Slide 48: 语音识别算法
那么，求取最佳状态序列
*
Q
的过程为
(a)
初始化：对
N
i
£
£
1
)
(
)
(
1
1
o
b
i
i
i
p
d
=
0
)
(
1
=
i
j
(b)
递推：对
N
j
T
t
£
£
£
£
1
,
2
)
(
]
)
(
[
max
)
(
1
1
t
j
ij
t
N
i
t
o
b
a
i
j
-
£
£
=
d
d
]
)
(
[
max
arg
)
(
1
1
ij
t
N
i
t
a
i
j
-
£
£
=
d
j

## Slide 49: 语音识别算法

## Slide 50: 语音识别算法
在连接词和连续语音识别中，更多地采用Viterbi
算法来进行识别操作。因为它不仅能计算得分，还
能通过最佳状态链获得词的边界信息。
事实上是
中举足轻重
的唯一成分，因此，常常等价地使用
来近似
。即Viterbi算法也就能用来计算
。

## Slide 51: 语音识别算法
MLE和EM
  MLE---一元高斯分布
  改变目标函数

## Slide 52: 语音识别算法
求极值
目标函数

## Slide 53: 语音识别算法
  MLE---多元高斯分布
  有

## Slide 54: 语音识别算法

## Slide 55: 语音识别算法
  EM---混合高斯分布
  由于求和式出现对数函数中，因而求极值而得到的方程组不是线性方程组，无法求解
  用迭代的方法来求解，先给个初值，然后认为均值、协方差矩阵已知，去估计权重，再根据权重，去估计均值和方差
  说话人识别部分再详细讲述

## Slide 56: 语音识别算法
HMM模型的训练
给定一个观察值序列
确定一个
，使 最大。
实际上，不存在一种方法直接估计最佳的
。
，
替代的方法是：
根据观察值序列选取初始模型
然后依据某种方法求得一组新参数
，
保证有
。重复这个过程，逐步
改进模型参数，直到 收敛。

## Slide 57: 语音识别算法
这一方法，未必能求得全局最大值、而有可能 得到一局部极值点
经典的方法：Baum-Welch算法。
Baum-Welch算法的理论基础是EM算法。
定义辅助函数

## Slide 58: 语音识别算法
可以证明：若 则有

## Slide 59: 语音识别算法
计算
，得到一组求取 的公式，这一组
公式就称为重估（Re-Estimation ）公式，它们是Baum-Welch算法 的核心内容。

## Slide 60: 语音识别算法
的重估
以及约束条件
根据拉格朗日乘子法

## Slide 61: 语音识别算法
的重估
以及约束条件
以此类推，去重估观察概率。

## Slide 62: 语音识别算法
Baum-Welch算法
定义 为给定训练序列 和模型 时，HMM模型在t时刻处于状态i，t+1时刻处于状态j的概率。
易证
定义HMM模型在t时刻处于状态i的概率为 。

## Slide 63: 语音识别算法
重估公式可写成如下形式
若观察概率采用离散值

## Slide 64: 语音识别算法
若观察概率为多维连续高斯概率密度函数形式，即
则

## Slide 65: 语音识别算法
若观察概率为混合高斯分布形式，即
则重估公式写为

## Slide 66: 语音识别算法
式中

## Slide 67: 语音识别算法
HMM算法实现中的问题
初始模型选取
初始模型的选取对Baum-Welch算法的结果有巨大影响。只有选取好的初始模型，才能使最后求出的局部极大与全局最大相接近。
最常采用的是一种基于Viterbi算法的初始模型选取方法。

## Slide 68: 语音识别算法
l
否
是
l
模型初始化
用
Viterbi
算法
求状态序列
根据状态序列估
计输出分布参数
训练
数据
收敛吗
?
模型参数

## Slide 69: 语音识别算法
根据状态序列重估
若观察概率为单高斯概率密度函数形式
一般
采用对角阵形式

## Slide 70: 语音识别算法
若观察概率为混合高斯概率密度函数形式
将
估计为所有状态标号为i的特征矢量的样本均值
将
估计为所有状态标号为i的特征矢量第d维的方差
需要将状态标号为i的特征矢量进行聚类,聚成K类，在每一类的样本中估计

## Slide 71: 语音识别算法
多个观察值序列训练
用L个观察序列训练HMM时，要对Baum-Welch算法的重估公式加以修正。

## Slide 72: 语音识别算法
数据下溢问题
用对数似然度，取代概率值

## Slide 73: 语音识别算法
Markov链的形状和HMM的类型

## Slide 74: 语音识别算法
HMM的类型：
离散HMM
连续HMM
其它一些特殊的考虑：
弧发射的HMM
状态驻留的HMM
采用“捆绑” 技术的HMM
并行的HMM等

## Slide 75: 语音识别算法
孤立词识别原理图
特征提取
LPCC/MFCC
λ1
概率计算
λ2
概率计算
λV
概率计算
选择
决策
词条1的
HMM
词条2的
HMM
词条V的
HMM
输入
语音x
矢量
序列O

## Slide 76: 语音识别算法
连接词语音识别技术
连接词
（1） 连续发音，不知道语音中词的个数和词的边界信息。
（2） 词表有限，可以象孤立词识别一样，以词为单位建模。
连接词识别
连接词识别，就是指系统存储的模板或模型是针对孤立词的，但是识别的语音却是由这些词构成的词串。

## Slide 77: 语音识别算法
连接词识别问题的一般描述 (从DTW的角度）

## Slide 78: 语音识别算法
一个超模板
超模板与测试发音O之间的相似度可以用DTW来计算
为局部特征匹配距离， 是时间弯折函数

## Slide 79: 语音识别算法
超模板与测试发音之间的最优对齐路径

## Slide 80: 语音识别算法
可以如下计算
=
计算量太大，因此必须寻找快速算法：
二阶动态规划算法
分层构筑算法

## Slide 81: 语音识别算法
二阶动态规划算法
先定义两个函数
表示起始点为b，结束点为e的语音段与模板v之间的DTW距离

## Slide 82: 语音识别算法
设 为有l个词时，以e为终点的 ，有初值
1
b
e
看一看当词的数目确定为2时

## Slide 83: 语音识别算法
词的数目为l个时的递推式
而D*

## Slide 84: 语音识别算法
算法描述：

## Slide 85: 语音识别算法

## Slide 86: 语音识别算法
基于HMM的连接词识别
举例 ：数字串识别
0-9共10个数字，采用3状态从左至右无跨越HMM
形成一个新的HMM(识别网络)
Viterbi解码

## Slide 87: 语音识别算法
大词汇量连续语音识别技术
语音识别研究中意义最重大、应用成果最丰富，同时最具有挑战性的研究课题。
大词汇量非特定人的连续语音识别系统的词误识率大体为小词汇量、特定人的孤立词识别系统词误识率的50倍左右。
特有的问题：
  词（模式）的数量太多，语料不够。
  发音相近的内容多，误识严重。

## Slide 88: 语音识别算法
虽然进行大词汇量连续语音识别面临各种困难，但在上个世纪90年代初期它已经取得了若干突破性的进展。
基于HMM的LVCSR系统的统一框架，将整个识别系统分为三层：声学—语音层、词层和句法层。
  声学—语音层是识别系统的底层，它接受输入语音，并以一种“子词（Subword）”单位作为其识别输出，每个子词单位对应一套HMM结构和参数。
  词层规定词汇表中每个词是由什么音素—音子串接而成的
  句法层中规定词按照什么规则组合成句子。

## Slide 89: 语音识别算法

## Slide 90: 语音识别算法
在句法层 ，每个句子由若干词条组成，每一个词条都选自词汇表。句中的一个要选择的词条以一定的概率出现，而第二个词条选择的概率与前一个词条有关，依此类推，直到句子的结束。
在词层，每一个词条由若干音子串接而成，为此需要一部字典来描述这种串接关系。
在语音层，每一个音子用一个HMM模型及一套参数来表示。

## Slide 91: 语音识别算法
基于子词单元的连续语音识别系统总体框图

## Slide 92: 语音识别算法
语言学得分
声学得分

## Slide 93: 语音识别算法
几个问题：
1）基本声学单元（子词）的选择
2）如何得到词模型
3）如何训练子词模型
4）如何利用语言学知识
5）如何识别

## Slide 94: 语音识别算法
声学模型
(1) 基本声学单元的选择
以词作为基本单元建立模型不合理 ，造成大量不必要的冗余存储和计算。因此一般采用比词小的子词识别基元，如音节、半音节、音素等 。
声学单元越小，其数量也就越少，训练模型的工作量也就越小；
但是，单元越小，对上下文的敏感性越大，越容易受到前后相邻的影响而产生变异，因此其类型设计和训练样本的采集更困难。

## Slide 95: 语音识别算法
(2) 如何由子词单元构成词
在声学—语音学层之间有一个词层，在词层中应有一部字典来规定词表中每一个词是用哪些子词单元以何种方式构筑而成的。最简单实用的方案是每个词用若干子词单元串接而成。
每个词的发音可能有多种变化方式，在子词串接时，必须有所体现。
  替换：即词中的某个音子可能被用其它相似而略有差异的子词单元所替换 。
  插入和删除：词中有时增加了一个不是本词成分的子词单元，有时又将本词成分中的某个子词删除 。

## Slide 96: 语音识别算法
解决方案
  方案1：每一个词建立多套子词单元串接规则 。
  方案2：将子词单元构成词的规则用一个网络图来描述 。

## Slide 97: 语音识别算法
(3) 基于子词单元的HMM训练
子词单元的HMM一般采用从左到右的结构，状态数固定为2到4个。
在语音段中，子词太短，无法精确标出语音的边界。
训练时，用一种很粗糙的方法进行初始分段，例如等长分段，形成初始模型 。
已知句子内容，因此可以将子词模型串接成句子，然后用分段K均值算法进行多次迭代 ，对各子词模型进行重估。最终它会自动收敛于一个最佳模型估计，同时达到合理的子词分段

## Slide 98: 语音识别算法
分段K均值算法
初始化：将每个训练语句线性分割成子词单元，将每个子词单元线性分割成状态，即假定在一个语句中，子词单元及其内部的状态驻留时间是均匀的；
聚类：对每个给定子词单元的每一个状态，其在所有训练语句段中特征矢量用K均值算法聚类；
参数估计：根据聚类的结果计算均值、各维方差和混合权值系数；
分段：根据上一步得到的新的子词单元模型，通过Viterbi算法对所有训练语句再分成子词单元和状态，重新迭代聚类和参数估计，直到收敛。

## Slide 99: 语音识别算法
语言模型
从一个词表中任意选择若干词所构成的序列不一定能构成自然语言中的句子，只有合乎句法者才能算是句子。
语言模型分为基于文法的语言模型和基于统计的语言模型。
在大词汇量的语音识别系统中，统计语言模型被广泛的应用。

## Slide 100: 语音识别算法
统计语言模型的基本原理是，采用大量的文本资料，统计各个词的出现概率以及其相互关联的条件概率，并将这些知识与声学模型匹配相结合进行结果判决，以减小由于声学模型不够合理而产生的误识。
理想情况：对词串 ，
一般采用简化模型

## Slide 101: 语音识别算法
N元文法模型 :条件概率计算时，只考虑与前N1个词相关 。
F(W)是指词串W在训练数据中出现的次数
通常系统中采用的也只有二元和三元文法。
N元文法统计语言模型的建立，一般是通过相对频率计数得到：

## Slide 102: 语音识别算法
解决这种训练数据稀疏的方法：为了避免出现 或接近于零的情况 ，可以用三元、二元和一元相对频率做插值 。
其中 ， 是训练语料的总词数。

## Slide 103: 语音识别算法
（2）词对模型 ：二元文法模型的简化形式
（3）长距离文法模型 ：反映语言中较长距离的词之间的相关性，长距离二元文法模型中：
（4）N元词类文法模型 ：每个词wt只与其所在类ct有关，而与前一时间的词所在类ct-1中的成员无关。

## Slide 104: 语音识别算法
最优路径搜索
对大词汇量连续语音识别，最终目的是从各种可能的子词序列形成的一个网络中，找出一个或多个最优的子词序列。这在本质上属于搜索算法或解码算法的范畴。
路径的搜索应从每个可能成为句子开始的子词单元开始 ，然后向各种可能的单元转移 ，直到当前子词的最大可能帧数位置，在搜索过程中，路径数随着搜索的进行急剧增加。全搜索几乎是不可能的。因此常采用基于一定裁剪路径的算法

## Slide 105: 语音识别算法
1 Viterbi Beam搜索算法
 初始化
初始化活动路径（最高层）
 递推
        For m=1 到M
        For 每一层次（指各个层次的语言和声学模型）
        For HMM的每个活动状态
        把每个活动路径向后扩展一帧至所有可以到
        达的状态
        执行Viterbi计算
        裁剪路径
        End {活动状态}
End {每一层次}
End {观察矢量序列}
 终止：选择最可能的路径

## Slide 106: 语音识别算法
在搜索过程中，声学和语言学模型可以结合在一起。对于新的一帧数据，语言模型和字典（关于子词的结合规律）层控制子词间如何扩展和转移。Hmm模型控制词内的状态转移。
裁剪路径即放弃不可能的，或者说得分低的路径。
例如：可以当该路径与最优路径得分的差值大于一定门限时，放弃该路径。
Viterbi Beam算法是一个次优算法，最优路径有可能在开始时因得分过低而被裁剪掉。不过，在语音识别中次优算法也往往可以应用。

## Slide 107: 语音识别算法
（2）基于前向搜索后向回溯的N-best算法
保证全局最优，而且能依次得到全局得分最高的N条候选路径。
该算法是一个TWO-PASS的过程
  第一部分是从初始帧到最末帧的帧同步前向各点搜索 ,采用Viterbi算法来记录所有局部路径的得分值 .
  另一部分是从最末帧到初始帧异步后向树搜索 ,用改进的算法来进行帧异步后向搜索，以便扩展局部路径，所有被扩展的路径都是依据存放在堆栈中的全局路径的得分值进行排序的，而这些全局路径得分值是由两部分相加计算得到的。一部分是回溯到目前节点为止的局部路径分值，另一部分是相应的前向搜索时，即将扩展到该局部节点的路径的最高得分，这些得分值存放在栈顶，所对应的最优局部路径首先被最优节点扩展。

## Slide 108: 语音识别算法

## Slide 109: 语音识别算法
基于HTK工具包构建语音识别算法
HTK工具包
用HTK构建声学模型示例
用HTK实现识别解码示例

## Slide 110: 语音识别算法
基于深度学习的语音识别技术
20世纪80年代就开始这方面的尝试结合ANN技术，但由于当时机器运算能力的限制及多层网络训练的复杂性，其效果并不理想。
2010年，深度学习开始对语音识别领域产生重要的影响，其识别错误率显著下降,是DNN在工业界的第一个成功应用
通过多层非线性表示来对数据间的复杂关系进行建模：
  1）基于HMM-DNN的语音识别方法
  2）基于RNN的语音识别方法
  3）端到端语音识别方法

## Slide 111: 语音识别算法

## Slide 112: 语音识别算法
输出层：softmax
损失函数：CE or MSE
激活：sigmoid
ReLU

## Slide 113: 语音识别算法:HMM-DNN
HMM-DNN语音识别算法框架
  用DNN替换GMM
  用DNN计算观察概率
  用HMM-GMM算法分割语音内容
  在分割好的语音内容上训练DNN
  识别性能大幅度改善

## Slide 114: 语音识别算法:HMM-DNN
DNN为什么好？
DNN不需要对声学特征所服从的分布进行假设；
更强大的建模能力；
DNN的输入可以采用连续的拼接帧，更好的利用了上下文信息
DNN的训练过程可以采用随机优化算法来实现，因此当训练数据规模较大时也能进行非常高效的训练；
在发音模式分类上，DNN这种区分式模型也要比GMM这种产生式模型更加适合；
无监督预训。

## Slide 115: 语音识别算法:HMM-DNN
DNN的训练
分为无监督的预训练(Pre-training)和有监督的区分性调整(Fine-tuning)。
  Pre-training
  用受限波尔兹曼机(Restricted Boltzmann Machines, RBM)算法逐层训练构建深层置信网络(Deep Belief Networks, DBN)。
  Fine-tuning
  将DBN 作为 DNN 的初始化参数,，采用标准误差反向传播(Standard Error Back Propagation, BP)算法对DNN进行调整。

## Slide 116: 语音识别算法:HMM-DNN
DNN vs MLP（in hybrid HMM approach）
  MLP仅基于BP算法训练
  仅基于BP算法，当隐层层数较多时, 容易出现过拟合，（在训练集上分类效果很好而在测试集上则非常差）
  其原因在于ANN是一种非凸优化模型,只能在局部寻找到最优解
  梯度消失
  所以为其提供合适的初始化参数是一种有效的解决方法

## Slide 117: 语音识别算法:HMM-DNN
DBN: 堆叠RBM
  duidie

## Slide 118: 语音识别算法:HMM-DNN
RBM：
伯努利RBM

## Slide 119: 语音识别算法:HMM-DNN
RBM：
  一种概率生成模型(Probabilistic Generative Model)
  是一种具有特殊结构的马尔科夫随机场(Markov random field, MRF)
  隐层抓取输入向量中的高阶统计相关性来解释和发现环境输入的向量中包含的潜在规律
  无监督学习过程
  基于统计力学理论提出的，是一个用能量函数导出的描述显层数据概率分布的模型，其模型参数可以使用最大似然准则进行学习

## Slide 120: 语音识别算法:HMM-DNN
RBM：
  对一组给定的状态 ，伯努利RBM作为一个系统所具备的能量定义为：
  高斯伯努利RBM的能量定义为：

## Slide 121: 语音识别算法:HMM-DNN
RBM：
  根据吉布斯分布,可以得出RBM选择处于当前状态 时的联合概率为:
  其边缘分布为：

## Slide 122: 语音识别算法:HMM-DNN

## Slide 123: 语音识别算法:HMM-DNN
RBM：
  极大似然学习去优化
  有：
  用梯度上升算法优化

## Slide 124: 语音识别算法:HMM-DNN
RBM
有：
利用：
则有：
减号后面这项
却不容易计算

## Slide 125: 语音识别算法:HMM-DNN
RBM：
  解决方法：CD-K（K步对比散度算法）
  理论脉络：
MC（蒙特卡洛方法）
MCMC（马尔可夫链蒙特卡洛方法）
Gibbs采样
CD-K

## Slide 126: 语音识别算法:HMM-DNN
RBM：
MC（蒙特卡洛方法）
  计算 然而其无解析解
  则
  并从分布 采集大量的样本点 ，则

## Slide 127: 语音识别算法:HMM-DNN
RBM：
Gibbs采样

## Slide 128: 语音识别算法:HMM-DNN
CD-K

## Slide 129: 语音识别算法:HMM-DNN
基于深度自编码器神经网的预训练方法
深度自编码器神经网也是一种无监督模型，其输出向量与输入向量同维，训练的目标是使其目标值等于输入值，即尝试逼近一个恒等函数。
隐层激活值可以看作为对原始数据的压缩表示或有效编码
也采用逐层贪婪训练法
先利用原始输入数据训练一个单隐层自编码器网络，学习其权重参数，从而得到第一个隐层。然后将其隐层神经元激活值组成的向量作为输入，继续训练一个新的单隐层自编码器网络，从而得到第二个隐层及其权重参数，以此类推。

## Slide 130: 语音识别算法:HMM-DNN
无监督预训练避免了有监督训练时常常过拟合于泛化能力很差的局部极值点的问题
逐层的贪婪训练弥补了梯度消失问题带来的影响。
近年的研究显示，基于CNN的语音声学模型与传统DNN的模型相比，可以获得更好的性能

## Slide 131: 语音识别算法:RNN
DNN和HMM是两种不同训练方法得到的模型
需要能对上述两方面信息直接建模的方法
RNN：在隐层上增加反馈连接
输出层
隐层
输入层

## Slide 132: 语音识别算法:RNN
RNN
  RNNs的目的使用来处理序列数据

## Slide 133: 语音识别算法:RNN
  BPTT:
  通过精心设计的称作为“门”的
  结构来去除或者增加信息到细胞
  状态的能力
  解决长期依赖问题

## Slide 134: 语音识别算法:RNN
LSTM

## Slide 135: 语音识别算法:RNN

## Slide 136: 语音识别算法:RNN

## Slide 137: 语音识别算法:RNN

## Slide 138: 语音识别算法:RNN

## Slide 139: 语音识别算法:RNN

## Slide 140: 语音识别算法:RNN

## Slide 141: 语音识别算法:RNN

## Slide 142: 语音识别算法:RNN
CLDNN
把特征输入到CNN层，降低谱差异性
把CNN的输出输入到LSTM建模时序特征
LSTM的输出作为DNN的输入，减少LSTM隐层的变化，使得特征转化到更可分的空间

## Slide 143: 语音识别算法:端到端
语音识别系统由多个模块组成，一般包括声学模型（可以是GMM-HMM、DNN-HMM、CNN-HMM、LSTM-HMM和CLDNN等）、发音词典、语言模型和解码模块等，需要不同目标函数分阶段学习
构建CTC型语音识别系统（End to end 语音识别系统），用一个神经网络来承担原来所有模块的功能
输入是帧的特征序列或原始语音，输出是文字
CTC（Connectionist Temporal Classifier）：联接主义时序分类器。面对输入特征和输出标签之间对齐关系不确定的时间序列识别问题

## Slide 144: 语音识别算法:端到端
引入’blank’ 符号
识别：在RNN的概率最大的输出中把空白符号和连续出现的重复符号消除
“--a-bb” “ab”
训练：对给定的标注序列，首先需要在各个字符间插入空白符号或进行符号重复以在长度上对齐输入的帧序列。经过这样变形后的序列有很多，所以需要引入前向后向算法（Forward-backward algorithm），利用动态规划思想将所有可能的变形序列都穷举出来进行概率求和。最后用其对数似然进行最大似然估计。